## Slide 1
🕐
DIGITAL CLOCK
Đồng Hồ Kỹ Thuật Số
SN32F407 | ARM® Cortex®-M0 | 12 MHz IHRC
Keil MDK Simulator · LED 7-Segment · I2C EEPROM · PWM Buzzer · WDT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT | Môn: Hệ Thống Nhúng | 2025–2026
1 / 18

## Slide 2
Nội Dung Thuyết Trình
Agenda
2 / 18
01
Giới thiệu đề bài & yêu cầu
02
Kiến trúc phần cứng — SN32F407
03
Sơ đồ khối hệ thống
04
State Machine — Trái tim của chương trình
05
Timer & SysTick — Cơ sở thời gian
06
LED 7 Đoạn — Hiển thị Multiplexing
07
I2C & EEPROM — Lưu trữ không mất dữ liệu
08
Buzzer PWM — Báo thức bằng phần cứng
09
Watchdog Timer & An toàn hệ thống
10
Demo trên Keil Simulator
11
Kết quả & Đánh giá
12
Hỏi & Đáp

## Slide 3
Yêu Cầu Đề Bài
15 tính năng cần thực hiện
3 / 18
✅ Tính năng đồng hồ & giao diện
✓ Hiển thị giờ:phút trên LED 7 đoạn 4 chữ số
✓ Đếm giờ chính xác — dựa trên SysTick 1ms
✓ Cài đặt giờ bằng phím SETUP + PLUS/MINUS
✓ Cài đặt phút bằng phím SETUP + PLUS/MINUS
✓ Chữ số đang cài nhấp nháy 1Hz
✓ Timeout 30s tự thoát khỏi SET mode
✓ Wrap-around: 23→0, 59→0
✓ LED D0 (P3.8) nhấp nháy mỗi giây
✅ Tính năng báo thức & hệ thống
✓ Cài đặt giờ báo thức (SETUP+ALARM)
✓ Cài đặt phút báo thức
✓ Lưu báo thức vào EEPROM AT24C02
✓ Báo thức kêu 5 giây khi đúng giờ
✓ Pip 300ms xác nhận khi nhấn phím
✓ Nhấn phím tắt còi báo thức
✓ Watchdog Timer — tự reset nếu firmware treo
→ TẤT CẢ 15 YÊU CẦU ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN

## Slide 4
Kiến Trúc Phần Cứng
SN32F407 — ARM Cortex-M0 @ 12 MHz
4 / 18
Thông số SN32F407
Lõi CPU
ARM Cortex-M0, 32-bit RISC
Clock
IHRC 12 MHz (nội bộ, ±5%)
Flash / RAM
64 KB / 8 KB
Timer 16-bit
CT16B0, CT16B1 — PWM & đếm
I2C
I2C0 @ P0.10/P0.11 — giao tiếp EEPROM
GPIO
P0, P1, P3 — segment, COM, LED, phím
Watchdog
WDT nội — timeout ~250ms
Package
LQFP-64
Kết nối ngoại vi
P0.10 / P0.11
→
I2C0 → AT24C02 EEPROM
P0.0 – P0.7
→
GPIO0 → SEG A–H (LED 7 đoạn)
P1.9 – P1.12
→
GPIO1 → COM0–COM3 (quét)
P3.0
→
CT16B0 PWM0 → Buzzer piezo
P3.8
→
GPIO3 → LED D0 (nhấp nháy)
PA.0–PA.3
→
GPIO → Phím SETUP/PLUS/MINUS/ALARM
SysTick
→
RELOAD=11999, ngắt 1ms
CT16B1 MR9
→
11999 → timer 1ms (MR9 match)
CT16B0 MR9/MR0
→
19999/9999 → buzzer 600Hz 50%

## Slide 5
Sơ Đồ Khối Hệ Thống
Luồng dữ liệu từ phím bấm đến hiển thị
5 / 18
Phím Bấm
KEY_SCAN()
SysTick
1ms ISR
EEPROM
AT24C02 I2C
main() Loop
while(1)
State Machine
process_key()
LED 7-Seg
Digital_Scan()
Buzzer PWM
CT16B0
WDT Feed
mỗi vòng lặp
HH:MM → LED
600Hz tone
LED D0
P3.8 blink

## Slide 6
State Machine — Trái Tim Chương Trình
5 trạng thái, chuyển đổi bởi phím SETUP và ALARM
6 / 18
NORMAL (0)
SET_HOUR (1)
SET_MIN (2)
SET_ALARM_HOUR (3)
SET_ALARM_MIN (4)
Bảng chuyển trạng thái
Từ
Phím
Đến
NORMAL
SETUP
SET_HOUR
SET_HOUR
SETUP
SET_MIN
SET_MIN
SETUP
NORMAL
NORMAL
ALARM
SET_ALARM_HOUR
SET_ALARM_HOUR
ALARM
SET_ALARM_MIN
SET_ALARM_MIN
ALARM
NORMAL
Bất kỳ SET
Timeout 30s
NORMAL
PLUS/MINUS: thay đổi giá trị trong SET state

## Slide 7
Cơ Sở Thời Gian — SysTick & CT16B1
Tạo tick 1ms — nền tảng của mọi timing trong chương trình
7 / 18
Công thức: RELOAD = (HCLK ÷ Tần_số_ngắt) − 1
= (12,000,000 ÷ 1,000) − 1 = 11,999 → Ngắt mỗi 1ms
SysTick (dùng trong Simulator)
// SysTick_1ms.c
SysTick->CTRL = 0; // Tắt trước khi cấu hình
SysTick->LOAD = 11999; // RELOAD = 12MHz/1000 - 1
SysTick->VAL = 0; // Reset bộ đếm
SysTick->CTRL = 0x07; // CLKSOURCE|TICKINT|ENABLE
void SysTick_Handler(void) {
timer_1ms_flag = 1; // Chỉ set cờ — KHÔNG xử lý logic ở đây
}
CT16B1 (phần cứng thật)
// CT16B1.c — dùng trên phần cứng thật
SN_CT16B1->MR9 = 12*1000 - 1; // = 11999 → 1ms
SN_CT16B1->MCTRL = (1<<30)|(1<<29); // MR9IE + MR9RST
void CT16B1_IRQHandler(void) {
uint32_t ris = SN_CT16B1->RIS;
if (ris & (1<<5)) { // MR9 match?
timer_1ms_flag = 1;
}
SN_CT16B1->IC = ris; // Clear interrupt flag
}
Luồng timing:
timer_1ms_flag=1 (ISR) → main loop đọc flag → Digital_Scan() + tick_second() + update_buzzer()
Sau 1000ms: g_sec++ → sau 60s: g_min++ → sau 60min: g_hour++ → wrap 23→0

## Slide 8
LED 7 Đoạn — Multiplexing 250Hz
4 chữ số, quét tuần tự, 1ms/digit → 250Hz refresh rate
8 / 18
Digital_Scan() — gọi mỗi 1ms
void Digital_Scan(void) {
// Bước 1: Tắt segment (tránh ghost)
SN_GPIO0->BCLR = 0xFF;
// Bước 2: Tắt COM hiện tại
SN_GPIO1->BSET = (1 << (9 + com_scan)); // COM active LOW → set = tắt
// Bước 3: Chuyển sang COM tiếp theo
com_scan = (com_scan + 1) % 4;
// Bước 4: Bật COM mới
SN_GPIO1->BCLR = (1 << (9 + com_scan));
// Bước 5: Xuất segment data
SN_GPIO0->BSET = segment_buff[com_scan];
}
SEGMENT_TABLE[]
Digit
Hex
Binary
Segments ON
0
0x3F
0b0011_1111
a b c d e f
1
0x06
0b0000_0110
b c
2
0x5B
0b0101_1011
a b d e g
3
0x4F
0b0100_1111
a b c d g
4
0x66
0b0110_0110
b c f g
5
0x6D
0b0110_1101
a c d f g
8
0x7F
0b0111_1111
all on
-
0x40
0b0100_0000
g only (dash)
Bit mapping: bit0=SEG_A · bit1=SEG_B · · · bit6=SEG_G · bit7=DP
COM thứ tự: COM0=chữ số giờ chục · COM1=giờ đơn · COM2=phút chục · COM3=phút đơn
Blink logic: blink_flag 0/1 đổi mỗi 500ms → xóa segment_buff[digit] = 0x00
Ghost fix: Tắt SEG trước → Tắt COM → Chuyển COM → Bật COM → Bật SEG
Tần số quét: 4 COM × 1ms = 4ms/chu kỳ → 250Hz
Mắt người: Nhận biết flicker < 50Hz → 250Hz mượt hoàn toàn
update_display(): chọn data từ trạng thái hiện tại:
NORMAL → g_hour/g_min
SET_HOUR → g_hour nhấp nháy, g_min tĩnh
SET_ALARM_* → alarm_hour/alarm_min, LED D6 nháy

## Slide 9
I2C & EEPROM AT24C02 — Lưu Báo Thức
Dữ liệu không mất khi mất điện — giao thức I2C chuẩn
9 / 18
EEPROM Driver (I2C0)
// Ghi 1 byte vào EEPROM
void eeprom_write(uint8_t reg, uint8_t data) {
I2C_Start(); // START condition
I2C_WriteByte(0xA0); // Slave address WRITE (7-bit: 0b1010_000 + R/W=0)
I2C_WriteByte(reg); // Địa chỉ thanh ghi (0x00=alarm_hour, 0x01=alarm_min)
I2C_WriteByte(data); // Dữ liệu cần lưu
I2C_Stop(); // STOP condition
}
// Đọc 1 byte từ EEPROM (Repeated START)
uint8_t eeprom_read(uint8_t reg) {
I2C_Start(); // START
I2C_WriteByte(0xA0); // Slave address WRITE
I2C_WriteByte(reg); // Chọn thanh ghi
I2C_Start(); // Repeated START (không STOP giữa chừng!)
I2C_WriteByte(0xA1); // Slave address READ
uint8_t val = I2C_ReadByte(NACK); // Đọc → NACK (byte cuối)
I2C_Stop();
return val;
}
Thông số & Điểm quan trọng
▸ AT24C02: 256 byte, endurance 1,000,000 lần ghi
▸ Địa chỉ slave: 0xA0 (write) / 0xA1 (read)
▸ EEPROM_AL_HOUR = 0x00 | EEPROM_AL_MIN = 0x01
▸ Kiểm tra 0xFF khi khởi động — phát hiện EEPROM mới chưa ghi
▸ Tuổi thọ: 1 write/ngày → ~1,370 NĂM
▸ PFPA: P0.10=SDA, P0.11=SCL — gán qua thanh ghi PFPA0
▸ Repeated START: tránh bus bị giải phóng giữa write và read
Giao thức I2C Write: START → 0xA0 → reg_addr → data → STOP
Giao thức I2C Read: START → 0xA0 → reg_addr → rSTART → 0xA1 → data(NACK) → STOP

## Slide 10
Buzzer PWM — Âm Thanh Bằng Phần Cứng
CT16B0 tạo sóng vuông 600Hz — không tốn CPU
10 / 18
CT16B0 PWM Driver
// CT16B0.c — Cấu hình PWM
SN_CT16B0->MR9 = 19999; // Period: 12MHz/(19999+1) = 600Hz
SN_CT16B0->MR0 = 0; // Duty=0 (tắt buzzer ban đầu)
SN_CT16B0->PWMCTRL = (1<<0) // PWM0EN
| (1<<4) // PWM0MODE (toggle)
| (1<<20); // MR9RST (auto-reload)
// Bật buzzer
void buzzer_on(uint32_t freq_hz) {
SN_CT16B0->MR9 = (12000000 / freq_hz) - 1; // Tính lại period
SN_CT16B0->MR0 = SN_CT16B0->MR9 / 2; // Duty 50%
}
// Tắt buzzer
void buzzer_off(void) {
SN_CT16B0->MR0 = 0; // Duty=0 → output thấp → im lặng
}
Chế độ hoạt động
▸ Pip 300ms: xác nhận nhấn phím — buzzer_on(600) → delay 300ms → buzzer_off()
▸ Alarm 5s: còi kêu 5 giây, 500ms on/off xen kẽ
▸ Priority: Alarm > Pip (alarm không bị pip override)
▸ Output pin: P3.0 — gán qua PFPA3 → CT16B0 PWM0
▸ Ưu điểm PWM phần cứng: tần số chính xác tuyệt đối, không bị ảnh hưởng bởi ngắt hay load CPU
▸ Verify: CT16B0→MR9=19999 → 12M÷20000=600Hz ✓
▸ Duty 50%: MR0=9999 = MR9÷2 → sóng vuông đối xứng
Sóng PWM 600Hz, duty 50% (MR0=9999, MR9=19999, HCLK=12MHz):
│▔▔▔▔▔│_____│▔▔▔▔▔│_____│▔▔▔▔▔│_____│ ← 1 chu kỳ = 1/600Hz ≈ 1.67ms
MR0 match → toggle output LOW | MR9 match → toggle output HIGH + reset counter

## Slide 11
Watchdog Timer — Bảo Vệ Hệ Thống
Tự động reset nếu firmware treo — cơ chế quan trọng trong embedded thực tế
11 / 18
Vòng lặp chính với WDT
// main() — while(1) loop
while (1) {
/* ① Feed WDT — PHẢI làm đầu tiên mỗi vòng lặp */
SN_WDT->FEED = 0x5AFA5AFA; // Magic word để reset bộ đếm WDT
/* ② Chờ tick 1ms */
if (timer_1ms_flag) {
timer_1ms_flag = 0;
/* ③ Xử lý logic */
Digital_Scan(); // Quét LED
Key_Scan(); // Đọc phím
process_key(); // Cập nhật state
update_display(); // Cập nhật buffer LED
ms_counter++;
if (ms_counter >= 1000) {
ms_counter = 0;
tick_second(); // Đếm giây
}
update_buzzer(); // Cập nhật còi
}
}
// Nếu vòng lặp bị treo → WDT không được feed → timeout ~250ms → RESET MCU
Phân tích an toàn hệ thống
▸ WDT timeout: ~250ms nếu không feed
▸ Feed magic word: 0x5AFA5AFA — giá trị cố định của SN32F407
▸ Trường hợp WDT kích hoạt reset:
▸ • I2C busy-wait không thoát (EEPROM không phản hồi)
▸ • Vòng lặp vô tận do bug logic
▸ • Stack overflow gây HardFault
▸ Sau reset: MCU khởi động lại từ đầu, tải báo thức từ EEPROM
▸ Timeout SET mode: 30 giây không tương tác → NORMAL
▸ Volatile flag: đảm bảo compiler không optimize biến dùng chung ISR↔main

## Slide 12
Demo — Keil MDK Simulator
Mô phỏng hoàn toàn phần cứng, không cần board mạch thật
12 / 18
📋 Quy trình Demo
1
Build project (F7) → 0 Error
2
Debug Options → Use Simulator DLL: DARMCM1.DLL param: -pCM0
3
Ctrl+F5 vào Debug mode
4
Mở Watch Window 1: g_hour, g_min, g_sec, g_sim_key
5
F5 → chương trình chạy
6
Quan sát g_sec tăng → g_min cuộn
7
Set g_sim_key=0x14 → SET_HOUR mode
8
Set g_sim_key=0x22/0x42 → tăng/giảm
9
Cài báo thức: g_sim_key=0x88
🎮 Giả lập phím (Watch Window → g_sim_key)
Phím
g_sim_key
Chức năng
SW3 — SETUP
0x14
Vào/thoát SET mode
SW6 — PLUS
0x22
Tăng giá trị
SW10 — MINUS
0x42
Giảm giá trị
SW16 — ALARM
0x88
Vào SET_ALARM mode
Watch 1 — Keil Simulator
Name Type Value
─────────────────────────────────────────────
g_hour uint8_t 09
g_min uint8_t 30
g_sec uint8_t 42
g_sim_key uint8_t 0x00
alarm_hour uint8_t 07
alarm_min uint8_t 00
timer_1ms_flag volatile 0
state uint8_t 0 (NORMAL)

## Slide 13
Kết Quả Kiểm Thử
14 test case — bao gồm các trường hợp biên
13 / 18
ID
Test Case
Kết quả quan sát
Verdict
TC01
Đếm giờ bình thường
g_sec: 0→59→0, g_min++
✅ PASS
TC02
Wrap-around 23:59→00:00
g_hour 23→0 khi g_min=59→0
✅ PASS
TC03
Cài giờ PLUS từ 0→23
g_hour tăng đúng, wrap 23→0
✅ PASS
TC04
Cài phút MINUS từ 0→59
g_min giảm, wrap 0→59
✅ PASS
TC05
Timeout 30s trong SET_HOUR
State → NORMAL sau 30000ms
✅ PASS
TC06
Cài báo thức và lưu EEPROM
alarm_hour/min ghi 0x00/0x01
✅ PASS
TC07
Báo thức kích hoạt
g_hour=alarm_hour, g_min=alarm_min, g_sec=0
✅ PASS
TC08
Tắt báo thức bằng phím
buzzer_state → IDLE
✅ PASS
TC09
Pip 300ms khi nhấn phím
buzzer kêu 300ms rồi tắt
✅ PASS
TC10
LED D0 nhấp nháy 1Hz
P3.8 toggle mỗi 500ms
✅ PASS
TC11
Blink chữ số đang SET
blink_flag: 0/1 mỗi 500ms
✅ PASS
TC12
EEPROM 0xFF → dùng default
alarm=00:00 khi EEPROM mới
✅ PASS
TC13
WDT feed đều đặn
SN_WDT->FEED mỗi vòng lặp
✅ PASS
TC14
Không race condition
ISR chỉ set uint8_t flag
✅ PASS
14/14 TEST CASES PASSED ✅

## Slide 14
Đánh Giá Chương Trình
Điểm mạnh, điểm cần cải thiện, kết luận
14 / 18
✅ Điểm mạnh
✓ Register-level programming — không dùng HAL hay Arduino abstraction
✓ ISR tối giản: chỉ set flag, logic xử lý ở main loop
✓ volatile đúng chỗ — tránh compiler optimize mất cờ ISR
✓ GPIO atomic BSET/BCLR — thread-safe, không race condition
✓ PWM buzzer phần cứng — 600Hz ổn định, không tốn CPU
✓ EEPROM: kiểm tra 0xFF, tuổi thọ ~1,370 năm ở 1 write/ngày
✓ Ghost segment fix: tắt SEG trước khi chuyển COM
✓ WDT + timeout bảo vệ — sản phẩm không bao giờ bị treo
⚠️ Cần cải thiện (nếu nâng cấp)
◦ IHRC ±5% drift: ~3 phút/giờ sai số (cần RTC ngoài cho sản phẩm thật)
◦ I2C busy-wait: không có timeout → WDT sẽ reset nếu EEPROM không phản hồi
◦ Chưa có __WFI() tiết kiệm điện giữa các ngắt
◦ Debounce chỉ dựa polling period 1ms (chưa có bộ đếm 20ms)
📊 Bảng điểm
Kiến trúc phần mềm
9/10
Sử dụng phần cứng
9/10
Reliability & Safety
7/10
Tính năng đề bài
10/10
Khả năng mở rộng
8/10
Tài liệu & Demo
10/10
TỔNG: 8.8 / 10 ★★★★☆ Grade A

## Slide 15
Câu Hỏi Phỏng Vấn Thường Gặp
Top 10 câu hỏi về dự án này
15 / 18
Q1: Tại sao dùng BSET/BCLR thay vì đọc-ghi-trả?
→ BSET/BCLR là atomic — không thể bị ngắt giữa chừng. Read-Modify-Write gồm 3 lệnh riêng, ISR có thể chen vào giữa gây race condition.
Q2: SysTick RELOAD tính thế nào?
→ RELOAD = HCLK/Freq − 1 = 12,000,000/1,000 − 1 = 11,999. Bộ đếm giảm từ 11999 về 0 mất đúng 1ms.
Q3: Tại sao ISR chỉ set flag, không xử lý trực tiếp?
→ ISR cần ngắn gọn để không chặn các ngắt khác. Logic nặng (scan LED, I2C) ở main loop an toàn hơn.
Q4: volatile có tác dụng gì?
→ Báo compiler: 'biến này có thể thay đổi bên ngoài luồng code' → không cache vào register → luôn đọc từ RAM.
Q5: Tại sao tắt SEG trước khi chuyển COM?
→ Nếu chuyển COM khi SEG đang bật → segment sẽ sáng sai 1 khoảnh khắc ở digit mới (ghost). Tắt SEG trước loại bỏ hoàn toàn hiện tượng này.
Q6: I2C Repeated START khác STOP+START thế nào?
→ Repeated START giữ quyền làm chủ bus (master). STOP+START giải phóng bus → slave khác có thể chiếm → nguy cơ đọc sai dữ liệu.
Q7: WDT timeout ~250ms được tính thế nào?
→ Dựa vào giá trị thanh ghi WDT prescaler và clock WDT. Với SN32F407, default WDT clock từ ILRC ~32kHz, prescaler cho timeout ~250ms.
Q8: IHRC sai bao nhiêu? Ảnh hưởng đến đồng hồ thế nào?
→ IHRC sai ±5% theo nhiệt độ. 5% của 3600s/giờ = 180s = 3 phút/giờ. Với sản phẩm thật cần thạch anh 32.768kHz ngoài + RTC.
Q9: State machine có bao nhiêu state? Kể tên.
→ 5 state: NORMAL(0), SET_HOUR(1), SET_MIN(2), SET_ALARM_HOUR(3), SET_ALARM_MIN(4).
Q10: Buzzer 600Hz được tạo thế nào?
→ CT16B0 MR9=19999: f = 12MHz/(19999+1) = 600Hz. MR0=9999 = MR9/2 → duty 50%. Output ra P3.0 qua PFPA.

## Slide 16
Cấu Trúc Project
Tổ chức source code theo chức năng
16 / 18
Cây thư mục
Clock_SN32F407/
├── Source/
│ ├── UserAPP/
│ │ ├── main.c ← Vòng lặp chính, state machine, logic nghiệp vụ
│ │ └── main_sim.c ← Phiên bản Simulator (SysTick thay CT16B1)
│ ├── Driver/
│ │ ├── CT16B0.c/.h ← Timer buzzer PWM 600Hz
│ │ ├── CT16B1.c/.h ← Timer 1ms (phần cứng)
│ │ ├── GPIO.c/.h ← Cấu hình tất cả GPIO pin
│ │ └── SysTick_1ms.c/.h← Timer 1ms (simulator)
│ ├── Module/
│ │ ├── Segment.c/.h ← SEGMENT_TABLE, Digital_Scan()
│ │ └── EEPROM.c/.h ← I2C driver + AT24C02 read/write
│ └── CMSIS/
│ └── SN32F4xx/ ← Device header, startup_SN32F407.s
└── Clock_SN32F407.uvprojx ← Keil µVision5 project file
Vai trò từng file
▸ main.c: ~900 dòng — toàn bộ logic ứng dụng
▸ CT16B1.c: timer 1ms cho phần cứng thật
▸ SysTick_1ms.c: timer 1ms cho Keil Simulator
▸ CT16B0.c: PWM buzzer — tần số lập trình được
▸ GPIO.c: cấu hình P0(SEG), P1(COM), P3(LED+Buzzer)
▸ Segment.c: bảng mã 7 đoạn + hàm quét multiplexing
▸ EEPROM.c: giao tiếp I2C với AT24C02
▸ startup_SN32F407.s: assembly — reset handler, vector table
▸ Build output: Clock_SN32F407.hex → flash lên board thật

## Slide 17
Tài Liệu Đi Kèm
Bộ tài liệu đầy đủ cho dự án
17 / 18
📄
Báo_cáo_Digital_Clock_SN32F407.docx
Báo cáo chính thức — mô tả yêu cầu, thiết kế, kết quả Kèm Phụ lục: Edge cases, Race condition, EEPROM wear
📚
Tài_liệu_giải_thích_code.docx
Giải thích chi tiết từng dòng code — 16 phần Dành cho đọc hiểu sâu trước báo cáo / phỏng vấn
🎓
Tài_liệu_phỏng_vấn_SN32F407.docx
13 phần lý thuyết + 20 Q&A phỏng vấn Cover: MCU, GPIO, Timer, I2C, WDT, State machine, IHRC drift...
🎬
Kịch_bản_quay_demo.docx
12 cảnh quay trên Keil Simulator Kèm: Lời dẫn voiceover, hướng dẫn Keil setup, bảng phím
🖥
Slide_Digital_Clock_SN32F407.pptx
Slide thuyết trình 18 trang — tài liệu này Dùng cho bảo vệ đồ án / trình bày nhóm

## Slide 18
Kết Luận
Digital Clock — SN32F407 ARM Cortex-M0
✅ 15/15 yêu cầu đề bài đã hoàn thành
✅ Register-level programming — hiểu sâu phần cứng ARM Cortex-M0
✅ State machine 5 trạng thái — kiến trúc rõ ràng, dễ mở rộng
✅ ISR chuẩn + volatile + atomic GPIO — code đúng chuẩn embedded
✅ WDT + timeout — hệ thống an toàn, không bao giờ bị treo
✅ EEPROM persistence — báo thức không mất khi mất điện
✅ Demo hoàn toàn trên Keil Simulator — không cần board thật
Cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng nghe!
18 / 18